## Slide 1
01
开发环境与开发平台
02
前后台系统
03
嵌入式实时操作系统
04
实时操作系统的必要性
05
目前常用的实时操作系统
06
简单了解TencentOS tiny
目录
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 2: 01. 前后台系统
后台 应用程序通常是一个无限的循环，在循环中，通过调用相应的
处理函数完成相应的操作。
前台 接收异步中断，来通知后台。
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 3: 02. 实时操作系统
什么是操作系统？
什么是实时操作系统？
根据程序的功能，我们把这个程序主体分割成一个个独立的，无限循环且无返回的小程序，这个小程序我们称之为任务。每个任务都是独立的，互不干扰的，且具备自身的优先级，它由操作系统调度管理。
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 4: 包含了什么？
1
2
3
4
5
硬件接口
IPC
系统内核
内存管理
设备驱动、组件
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 5: 操作系统层次架构
从层次来看，操作系统位于硬件之上，应用软件之下
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 6: 比较
 | 前后台系统 | 实时操作系统
资源 | 不需要分配空间给os | 需要分配资源给OS(不同的系统内核资源使用情况不同)，内核资源也有不同，可通过配置文件进行配置
学习难度 | 不需要学习OS的API，简单上手 | 开发者需要熟悉OS的基本操作(任务建立/删除、任务间通讯、优先级处理、中断处理…)
实时性 | 难以确保每个操作能够实时响应，如果一个函数花费过长时间，将使整个系统的实时性下降 实时响应，轮询处理 | 实时嵌入式OS的调度算法可以 最大程度保证系统的实时性 实时响应，实时处理
可扩展性、可维护性 | 可拓展性差、可维护性差 | 模块化、结构清晰
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 7: 目前常用的实时操作系统
05
常用的 RTOS 有国外的 FreeRTOS、μC/OS、 RTX 和国内的 RT-Thread、 Huawei LiteOS 和 AliOS-Things 等， 其中尤以国外开源且免费的 FreeRTOS 的市场占有率最高。今年9月开源的TencentOS tiny也进军物联网了。
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 8: 简单了解TencentOS tiny
06
官网：https://cloud.tencent.com/product/tos-tiny
GitHub：https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154

## Slide 9: TencentOS tiny 优势
04.可靠的安全框架
内核占用的ROM仅为 1.8KB，RAM为 0.6 KB。休眠最低功耗低至2 uA 支持外设功耗管理框架
集成主流IoT协议栈 多种通信模组SAL层适配框架； 支持OTA升级 提供简单易用端云API，加速用户业务接入腾讯云
多样化的安全分级方案 均衡安全需求&成本控制
内核及IoT组件高度解耦，提供标准适配层 提供自动化移植工具，提升开发效率
提供云化的最后一屏调试功能 故障现场信息自动上传云平台，方便开发人员调试分析
05.良好的可移植性
01. 开源免费
02. 轻量级、低功耗
03.丰富的IoT组件
06.便捷的调试手段
TencentOS tiny 物联网操作系统 学习交流群：783234154